PRODUKT  INFORMATION

BPS 7111

Algebeskyttelse med vaskefunktion i op til 5 år

PBS 7111 er et meget effektivt rengøringsmiddel som fjerne alger, mos, skimmel of svampe dannelser.

Biologisk nedbrydelig og skånsomt mod de fleste overflader.

BPS 7111 kan anvendes til afrensning af alger, mos o.s.v. på alle overflader såsom tegl, beton, puds, natursten, træ.

BPS 7111 giver ingen negativ påvirkning på bygningsmaterialer.

BPS 7111 holder facaderne rene og virker som forbyggende, og kan holde i op til 5 år, helt afhængig af vejr, underlag os.v.

Arbejdsinstruktion for rengøring og forebyggende beskyttelse på facader

Påfør BPS 7111 i god mængde og et helt dækkende lag med lavtrykssprøjte. Der skal IKKE spules efter. Vejret påvirkning

påvirker væksten og fjerner selv bevoksningen.

Ved stor mængde af alger.

Skrab den store mængde bort eller anvend højtryk og afrens så meget som muligt. Påfør BPS 7111 i god mængde og et helt dækkende lag med lavtrykssprøjte. Der skal IKKE spules efter. Vejret påvirkning  på virker væksten og fjerner selv algerne.

Dosering

Anvendes bedst koncentreret. Kan også fortyndes 1:3 med vand. Ved anvendelse i koncentreret stand er BPS 7111 bedst som et langtidsbeskyttende middel mod alger.

Forbrug

ca. 0,2-0,5 liter pr. m2, afhængig af facadens sugeevne.

Teknisk data										Personlige værnemidler

Ufarvet væske										Anvend handsker og sikkerhedsbriller

Leveres i 5-10-15 liters emballage								Irriter øjne og hud.

ph ca. 10,5

specifik vægt 1,0 kg/liter

Mærkning

Klasses ej som farlig gods.

Opbevaring

Opbevares frostfrit

Holdbarhed

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746