PRODUKT  INFORMATION

BPS 7624 - FARVEFJERNER

BPS 7624

- Er en fortykket farvefjerner.

- Kan anvendes på næsten alle overflader, f.eks. tegl, beton, kakler, klinker, metaller, puds m.m.

- Opløser syntetisk maling, f.eks. plastmaling.

BPS 7624

- Opløser hurtigt og effektivt tykke lag maling.

- Opløser maling, der har siddet på overfladen i flere år.

- Angriber visse plastmaterialer og gummi.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

BPS 7624 anvendes ufortyndet.

Påføres med pensel, børste, rulle eller sprøjte.

Lad det virke til malingen er opløst, 10 minutter til 5 timer.

Undersøg med børste eller pensel om farven er opløst. Først når opløst farve følger med, bør man spule af.

Spul opløst farve af med hedtvandsrenser, 70-90(C, 70-150 bar, ca. 20 liter/min. Dysens spredning, 15( - 25(.

Den bedste afspuling opnås med en fladstråledyse.

OBS!	På metal kan effekten forringes, hvis der anvendes alt for højt tryk. Her kan skylning og bearbejdning med svamp eller klud give bedre resultat end højtryksrensning.

Forbrug

Varierer afhængig af overfladens struktur og farvelagets tykkelse.

Forbruget varierer mellem 0,5 - 2,0 liter/m².

Normalt forbrug: 0,5 - 1,0 liter/m².

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

2-1 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Gasfiltermaske og handsker.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Svag grønlig/gelé/svag.

pH i koncentrat:		Kan ikke måles.

Massefylde:			1.050 kg/liter.

Kogepunkt:			>180(C.

Flammepunkt:		>100(C.

Selvantændelsestemperatur: >260(C.

Smeltepunkt:		(10(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	20%.

Emballage:			10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630