PRODUKT  INFORMATION

RK  FARVEPASTA

LYSEGRÅ, MØRGEGRÅ, HVID, BRÆKKET HVID, SKAGENGUL

Anvendes til - sammen med AGS GRAFFITIVÆRN - at tone en overflade, således at denne i samme arbejdsgang beskyttes mod graffiti og males skagengul.

FREMGANGSMÅDE

Forberedelse

Overfladen skal først rengøres for alle forureninger, graffiti, trafiksnavs, o.s.v.

Vinduer afskærmes.

Ved beskyttelse af pudsede facader samt overflader af beton, bør overfladen neutraliseres inden beskyttelsen/

malingen påføres.

pH skal være under 9 (måles med universal indikator-papir).

Til neutraliseringen anvendes f.eks. BPS 7315.

Skyl med rigelige mængder vand for at fjerne alle kemikalierester.

Den ideelle ydertemperatur for påføring er 10°- 35°C. Den nedre grænse er 8°C.

Den relative fugtighed må ikke overstige 95%.

Anvendelse

RK FARVEPASTA blandes med AGS 3502 GRAFFI-TIVÆRN, TIXO, når det anvendes indendørs eller på mindre udsatte overflader.

RK FARVEPASTA blandes med AGS 3502 GRAFFI-TIVÆRN, EKSTRA STÆRK, når det anvendes udendørs på udsatte overflader.

RK FARVEPASTA blandes med AGS 3510 BLANKT GRAFFITIVÆRN, når man ønsker at overfladen skal have lidt glans. Denne blanding er den mest holdbare.

Før behandlingen bør overfladen grundes med et lag AGS 3502 TIXO eller et lag AGS 3502 TIXO blandet med RK FARVEPASTA.

Blandingen

Til 10 liter AGS GRAFFITIVÆRN (TIXO eller EKSTRA STÆRK) anvendes 1 liter RK FARVE-PASTA.

Blandingen udføres således:

- Flasken med RK FARVEPASTA rystes i min. ½ minut.

- Ca. 5 liter AGS GRAFFITIVÆRN hældes op i en beholder, der kan rumme mindst 11 liter.

- Indholdet af én flaske RK FARVEPASTA hældes ned til de ca. 5 liter AGS GRAFFITIVÆRN.

- Den tomme flaske fyldes ½ - ¾ med AGS GRAF-FITIVÆRN. Flasken rystes og indholdet hældes ned i beholderen.

- Det resterende AGS GRAFFITIVÆRN hældes ned i beholderen.

- Indholdet omrøres grundigt inden brugen, f.eks. med en "omrører" monteret i en boremaskine.

Påføring

Påføres med lavtrykssprøjte, pensel eller rulle.

Der påføres mindst to lag.

På stærkt sugende underlag kan det være hensigtsmæs-sigt som første lag at påføre AGS 3502 TIXO som grunder.

Første lag skal tørre 2-4 timer før næste lag påføres.

Graffitisanering udendørs

Metode 1: Normal overflade:

Spul farven af med hedtvandsrenser, 90°C, 90 - 150 bar.

Vær opmærksom på varmetabet i højtryksslangen ved lave ydertemperaturer.

I vanskelige tilfælde anvendes AGS graffitifjernere.

Derefter beskyttes overfladen igen.

Metode 2: Sart overflade:

Lad 90° - 95°C varmt vand ved lavtryk løbe ned over graffitien.

Efterhånden som graffitien skylles af, følger vandstrålen  med nedad.

Hvis denne metode ikke virker, påføres AGS 221, 521eller 560 på graffitien.

Lad det virke et par minutter.

Spul derefter med hedtvandsrenser, 90°C, 50 - 80 bar.

Metoden er især velegnet, når overfladen er sprød.

Små graffitiområder, f.eks. tags kan fjernes med AGS 521 eller 560 på en klud, hvor man så tørrer efter med vand.

Derefter beskyttes overfladen igen.

Genbeskyttelse af overfladen

Når graffiti fjernes fra en beskyttet overflade, fjerner man i de fleste tilfælde også beskyttelsen.

Genbeskyttelse udføres med min. to lag.

Dosering

Anvendes koncentreret.

Forbrug

Forbruget varierer afhængig af overfladens egenskaber, porøsitet, kapilaritet, jævn eller ujævn.

Beton, puds, sandsten, letbeton, ubehandlet træ og lign.:

- Ved 2 lag: Pr. lag anvendes 1 liter til 9 m².

- Ved 3 lag: Pr. lag anvendes 1 liter til 10 m².

Ved påføring af to lag er vigtigt, at man ikke anvender mindre end 1 liter til 9 m² pr. lag, da imprægneringen ellers vil være for tynd til at modstå de mere aggressive spraymalinger.

Tørretid

Den beskyttede overflade er vandafvisende efter ca. 2 timer.

Tør efter ca. 4 timer og gennemhærdet efter ca. 72 timer.

Kodenummer

00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle eller vinduesvasker: Handsker.

- Påføring med sprøjte:

Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Fjernelse af graffiti med hedtvandsrenser: Vandtæt dragt, handsker, øjenværn.

Halvmaske med partikelfilter (min. P2) anbefales.

Tekniske data

Form/lugt:			Tiksotrop/svag.

pH i koncentrat:		Ca. 8.

Massefylde:			1,7 kg/liter.

Kogepunkt:			100(C.

Flammepunkt:		-

Selvantændelsestemperatur: -

Smeltepunkt:		83°C.

Damptryk (20(C):		-

Opløselighed i vand:	100%.

Tørstofindhold:		-

Emballage:			1 liters plastflaske.

Egenskaber

Mere eller mindre mærkbar, afhængig af overfladen.

UV-resistent.

Beskytter mod graffiti, forurening, frost og fugt.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 12 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630