PRODUKT  INFORMATION

TCS 03 - STÅLPLEJEMIDDEL

TCS 03

- Opløser effektivt svære forureninger, f.eks. urinsalte, oxider, rustrande på facader og. lign.

- Anvendes til rengøring af urinaler, da det hurtigt opløser urinsalte og -sten uden at misfarve.

- Er særdeles velegnet til rengøring af rustfri stål, aluminium, letmetal, industriporte og lign.

TCS 03

- Opløser vandglas og andre silikater, kiselforureninger, karbonater og mineraler.

- Anvendes til rengøring af brusekabiner, svømmehaller (rengøring af bassiner efter tømning) o.s.v.

- Fjerner skygger efter graffiti på aluminium.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

Spul først overfladen med vand.

Påfør TCS 03 svamp, pensel eller lavtrykssprøjte. Påføringen sker nedefra og op.

Lad TCS 03 virke i 5 - 10 minutter.

Bearbejd overfladen med børste eller svamp.

Skyl grundigt med vand.

TCS 03 kan også anvendes i bad, hvis man anvender et plastkar.

Dosering

TCS 03 anvendes normalt koncentreret.

Ved lette forureninger kan en 2-5% opløsning anvendes.

Egenskaber

Angriber visse metaller.

Reagerer med baser under kraftig varmeudvikling.

Mærkning

C: Ætsende, R34.

Kodenummer

00-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, Beskyttelsesdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:			Gulbrun/væske/sur.

pH i koncentrat:			1.

Massefylde:				1,05 kg/liter.

Kogepunkt:				100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur:	Kendes ikke.

Smeltepunkt:			(3(C.

Damptryk (20(C):			Kendes ikke.

Opløselighed i vand:		100%.

Emballage:				10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods skal følge transporten.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  SKOVVEJ 28  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630