PRODUKT  INFORMATION

TCS 66 - FARVEFJERNER

TCS 66

- Anvendes i bad til at fjerne maling fra kroge i lakeringslinien, rengøre fejllakerede genstande samt rense værktøj, der har været anvendt ved maling eller trykning, f.eks. serigrafirammer.

- TCS 66 opløser desuden folie, lim, silikone, fedt og mange slags voks.

TCS 66

- Ved rengøring af limede genstande skal disse skylles med vand straks efter rengøringen, da limen ellers med tiden vil blive opløst.

- Når TCS 66 anvendes som affedtningsmiddel må overfladen efterfølgende skylles, f.eks. med TCS 22.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

TCS 66 anvendes koncentreret.

Opløsningstiden for pulverlak kan variere mellem én og otte timer, afhængig af pulvertype, f.eks. vil polyester normalt opløses på ca. tre timer. Dette kræver dog et specielt rensekar.

Ved rengøring af serigrafirammer begynder opløsningsprocessen umiddelbart.

Opvarmning af TCS 66 fremmer processen.

Opløsningstiden for et givet bindemiddel af en given tykkelse og på en given overflade, halveres hver gang temperaturen øges med 10°C i forhold til NTP (Normal Temperature Pressure: 20°C ved 760 mm Hg).

OBS!	TCS 66 kan separeres fra opløst farve ved anvendelse af et genindvindingsanlæg.

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

3-3 (1993) ved ca. 20°C.

4-3 (1993) ved ca. 180°C.

Personlige værnemidler

- Ved kodenummer 3-3 (1993): Gasfiltermaske og handsker.

- Ved kodenummer 4-3 (1993): Luftforsynet helmaske og handsker.

Tekniske data

Farve/form/lugt:	Svag gulbrun/væske/amin..

pH i koncentrat:	7,5.

Massefylde:		1,080 kg/liter.

Kogepunkt:		204(C.

Flammepunkt:	95°C

Selvantændelsestemperatur: Kendes ikke.

Smeltepunkt:	(20(C.

Damptryk (20(C):	Ukendt.

Opløselighed i vand: 40%.

Emballage:		25 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746  (  FAX: 48792747  (  BILTLF 40732746