VEDLIGEHOLDELSES- og RENGØRINGSPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Første påføring

- Overfladen rengøres for trafiksnavs, olie, farverester og andre urenheder.

- Der påføres to lag BPS 7750.

- Forbrug: l liter til 6 - 10 m² pr. lag.

- Første lag skal være "håndtørt", før andet lag påføres.
Tørretid: 1 - 2 timer, afhængig af vejrliget og overfladens porøsitet.

- Man kan - afhængig af vejrliget - gå på gulvet ca. 4 timers efter andet lag er påført.

Vedligeholdelse

- Overfladen rengøres for trafiksnavs, olie, farverester og andre urenheder.

- Der påføres 1 lag BPS 7750 - 10% således:
- I den varme årstid (den rene periode): Én gang om måneden eller én gang hver anden måned, afhængig               	 af slitagen.
- I den kolde årstid (den mere snavsede periode): 1 - 2 gange om måneden, afhængig af slitagen.

Påføring af ny imprægnering

- Bør udføres 1 - 2 gange om året afhængig af slitagen.

- Gulvet vaskes som angivet under "Rengøringsplan".

- Der påføres et lag BPS 7750.

RENGØRINGSPLAN

Generelt

- Hvis gulvet rengøres med en mobil gulvvasker hver dag, er imprægneringens levetid som ovenfor angivet.

- Der må ikke anvendes skurepads eller skurerundeller i gulvvaskeren, kun børster.

- Om gulvet vaskes hver anden dag eller hver tredje dag har kun ringe indflydelse på imprægneringens levetid.

- Hvis gulvet vaskes hver tredje dag, kan smudset være lidt vanskeligere at fjerne.

Normal rengøring

- Gulvet rengøres med en mobil gulvvasker. Der anvender en 5 - 10 % blanding af TCS 22 til at fjerne olie, snavs, sennep, ketchup, rødvin, kaffe, te, stearin og lign.

- 5 - 10% TCS 22 påføres med lavtrykssprøjte, moppe eller lignende.
Gulvet vaskes med varmt vand.

Speciel rengøring

- Graffiti fjernes før gulvet vaskes.

Graffiti (tags) fjernes med AGS 560 således:
	- AGS 560, f.eks. på en WETTASK klud gnides på graffitien.
	- Når al graffiti er fjernet - anvend hele tiden et rent sted på kluden - skylles området med vand og gulvet 	  kan vaskes.
	- Til sidst udføres en vedligeholdelsesimprægnering med BPS 7750.
	Graffiti på større områder (mere end ca. ½ m²)  fjernes med AGS 560 således:
	- AGS 560 påføres med børste, pensel, rulle eller lign. 
	- Overfladen bearbejdes med børste eller pensel til graffitien er opløst, hvorefter opløst graffiti tørres op, 	  der neutraliseres med vand og gulvet vaskes.

- Til sidst udføres en vedligeholdelsesimprægnering med BPS 7750.

- Tyggegummi fjernes ved gulvvask.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Natursten er et levende materiale og rengøringen bør derfor vurderes i forhold til slitagen af professionelt rengøringspersonale.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746