PRODUKT  INFORMATION

AGS 5 - GRAFFITI- & FARVEFJERNER TIL IKKE ABSOBERENDE OVERFLADER

AGS 5

- Anvendes til at fjerne graffiti og maling på ikke absorberende overflader.

AGS 5

- AGS 5 opløser graffiti hurtigt og effektivt selv ved temperaturer ned til ca. 5(C - også i fugtigt vejr.

Kan også anvendes på porøse overflader, men der anbefales fortrinsvis AGS 2+.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

Ikke porøse overflader:

Tag AGS 5 på en ren klud, køkkenrulle eller anvend en WETTASK spand med tekstilpapir.

Fordel AGS 5 over graffitien.

Når malingen er opløst, tørres den af med en ren del af kluden.

Fjern evt. rester af AGS 5 og skyl området med vand.

Gentag behandlingen, hvis der er skygger.

Opstår der behov for at standse opløsningsprocessen, påføres blot vand på AGS 5.

Forbrug

0,2 - 0,5 liter/m².

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

3-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med klud.: Gasfiltermaske (ved dårligt ventileret inde klima), øjenværn, handsker, beskyttelsesdragt.

Tekniske data

Farve/form/lugt:	tyndt flyende/svag amin.

pH i koncentrat:	Ca. 7-8.

Massefylde:		0,99 kg/liter.

Selvantændelsestemperatur: Ukendt.

Smeltepunkt:	(20(C.

Damptryk (20(C):	Ukendt.

Emballage:		5 liters plastdunk eller

1 liters flaske.

Opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630