PRODUKT  INFORMATION

AGS 5 SR- GRAFFITI- & SKYGGEFJERNER

AGS 5 SR

- Er en effektiv graffiti- og skyggefjerner, som hurtigt opløser besværlige tusch og anilin. Fjerner effektivt spraymaling.

AGS 5 SR

- AGS 5 SR opløser graffiti hurtigt og effektivt selv ved temperaturer ned til ca. 5(C - også i fugtigt vejr.

Kan også anvendes på porøse overflader, men der anbefales fortrinsvis AGS 2+.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

Hårde malede ydre:

Tag AGS 5 SR på en ren klud, køkkenrulle eller anvend en WETTASK spand med tekstilpapir.

Fordel AGS 5 SR over graffitien.

Når malingen er opløst, tørres den af med en ren del af kluden.

Fjern evt. rester af AGS 5 SR og skyl området med vand.

Gentag behandlingen, hvis der er skygger.

Opstår der behov for at standse opløsningsprocessen, påføres blot vand på AGS 5 SR.

Porøse overflader:

Påfør AGS 5 SR med pensel, børste, rulle eller sprøjte. Arbejd midlet godt ind i overfladen.

Undersøg med børste eller pensel om farven er opløst. Først når opløst farve følger med, bør man spule af.

Spul opløst farve af med hedtvandsrenser, 70-90(C, 40-70 bar, ca. 20 liter/min. Dysens spredning, 15( - 25(.

Forbrug

0,2 - 0,5 liter/m², Anvendes koncentreret.

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

3-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet halvmaske, øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:	Svag brun/væske/svag amin.

pH i koncentrat:	Ca. 7-8.

Massefylde:		0,99 kg/liter.

Selvantændelsestemperatur: Ukendt.

Smeltepunkt:	(20(C.

Damptryk (20(C):	Ukendt.

Emballage:		5 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630