PRODUKT  INFORMATION

AGS 10 - SKYGGEFJERNER, SUR

AGS 10

- Anvendes til at fjerne pigmentskygger efter graffitisanering.

- Prøv altid om overfladen kan tåle anvendelsen af AGS 10.

- Vær særlig forsigtig, hvis AGS 10 anvendes på sort marmor og travertin.

AGS 10

- Anvendes når AGS 62 ikke kan løse opgaven.

- AGS 10 angriber metaller, træ, læder, tekstil og byggematerialer.

- Anvendes såvel inden- som udendørs.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

AGS 10 anvendes ufortyndet.

Påfør AGS 10 på "skyggerne" og lad det virke i 2 - 5 minutter, hvorefter det spules af med hedtvandsrenser, 60( - 90(C, 40 - 150 bar afhængig af overfladen.

Ved graffiti, der har siddet i meget lang tid, kan det være nødvendigt at gentage behandlingen flere gange.

Ved svære "pigmentskygger" anbefales en kombination af AGS 10 og AGS 62 således:

- AGS 10 påføres først. Max. 1 m² ad gangen.

- Straks efter påføres AGS 62.

- Lad det virke i 2-5 minutter, hvorefter der spules som ovenfor angivet.

- Gentag behandlingen hvis der stadig er "skygger".

Forbrug

0,2 - 0,5 liter/m².

Mærkning

Xi: Lokalirriterende, R36/38.

Kodenummer

00-3 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anbefales.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:			Klar/væske/lidt skarp.

pH i koncentrat:			Ca. 2.

Massefylde:				1,01 kg/liter.

Kogepunkt:				100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur:	Kendes ikke.

Smeltepunkt:			(5(C.

Damptryk (20(C):			Kendes ikke.

Opløselighed i vand:		100%.

Emballage:				10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630