PRODUKT  INFORMATION

AGS 27 - TECTYLFJERNER - GEL

AGS 27 - GEL

- Anvendes til at fjerne graffiti udført med tectyl og andre rustbeskyttelsesmidler.

- Anvendes på glatte, ikke-porøse overflader, hvor der er udført meget, eller tykke lag tectylgraffiti.

AGS 27 -GEL

- Anvendes på porøse overflader, hvor lang kontakttid er nødvendig.

- Anvendes først og fremmest udendørs.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

OBS: Dunken omrystes grundigt før brugen!

AGS 27 - GEL anvendes koncentreret.

Ikke-porøse overflader:

Påfør et tykt lag AGS 27 - GEL med pensel eller børste og lad det virke i 5-45 minutter afhængig af vejrforhold, graffitiens alder og beskaffenhed.

Ved bearbejdning med børste forkortes virkningstiden.

Spul af med hedtvandsrenser, 60( - 70(C, 40 - 70 bar.

Porøse overflader:

Påfør AGS 27 - GEL med pensel, børste eller rulle og lad det virke i 10-60 minutter.

Virkningstiden afhænger af vejrlig og temperatur.

Spul af med hedtvandsrenser, 70( - 90(C, 90 - 150 bar.

Gentag behandlingen, hvis der er skygger.

Vanskelig tectylgraffiti på porøs overflade:

Påfør et tykt lag AGS 27 -GEL og arbejd det ind i overfladen.

Påfør derefter endnu et lag AGS 27 -GEL og lad det virke i ca. 15 timer.

Virkningstiden afhænger af vejrlig og temperatur.

Spul af med hedtvandsrenser, 70( - 90(C, 90 - 150 bar.

Gentag behandlingen, hvis der er skygger.

Forbrug

Ca. 0,5liter/m².

Mærkning

ALTox a/s har den 9. juni 2000 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassifice-ringsbekendtgørelse.

Kodenummer: 00-1 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

- Påføring med sprøjte: Helmaske med kombi-filter, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, over-træksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:			Gullig/gelé/svag lugt.

pH i koncentrat:			Ca. 7.

Massefylde:				0,87 kg/liter.

Kogepunkt:				265-273(C.

Flammepunkt:			144(C.

Selvantændelsestemperatur:	Kendes ikke.

Smeltepunkt:			(63(C.

Damptryk (20(C):			Ukendt.

Opløselighed i vand:		Uopløselig.

Emballage:				10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630