PRODUKT  INFORMATION

AGS 60 - GRAFFITI- & SKYGGEFJERNER

AGS 60

- Anvendes til at fjerne "skygger" i forbindelse med graffitisanering.

- Kan  - ved tynde lag graffiti, f.eks. tags - anvendes til at fjerne den ydre graffiti.

- Opløser maling hurtigt og effektivt, selv ved lave temperaturer og i fugtigt vejr.

AGS 60

- Anvendes fortrinsvis på porøse overflader, f.eks. teglsten, beton, granit, kalksten og skiffer.

- Kan anvendes såvel inden- som udendørs.

- Angriber tekstiler, læder og bløde metaller, f.eks. aluminium.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

AGS 60 anvendes ufortyndet.

Påføres med pensel eller børste.

Virker bedst på en våd overflade.

Lad det virke til malingen er opløst, 2 - 30 minutter.

Spul af med hedtvandsrenser, 40°- 90(C, 70 - 150 bar, ca. 20 liter/min. Dysens spredning, 15( - 25(.

Gentag behandlingen, hvis der stadig er skygger.

Hvis den rengjorte overflade skal beskyttes umiddelbart efter rengøringen med AGS 60, skal overfladen neutraliseres, da pH højest må være 9 (måles med universal indikatorpapir)

Til neutralisering anvendes f.eks. BPS 7315.

Forbrug

0,2 - 0,5 liter/m².

Mærkning

C: Ætsende, R35.

Kodenummer

0-4 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Brunlig/væske/aminagtig.

pH i koncentrat:		14.

Massefylde:			1.12 kg/liter.

Kogepunkt:			>100(C.

Flammepunkt:		100(C.

Selvantændelsestemperatur: 200°C.

Smeltepunkt:		(25(C.

Damptryk (20(C):		Ukendt.

Opløselighed i vand:	100%.

Emballage:			10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods skal følge transporten.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630