PRODUKT  INFORMATION

AGS 221 Light - GRAFFITIFJERNER

AGS 221 Light

- Anvendes til at fjerne graffiti og maling - først og fremmest - på ikke-porøse industrimalede overflader, f.eks. tog, busser og lign.

AGS 221 Light

- Anvendes såvel inden- som udendørs.

- Er også velegnet på porøse overflader.

FREMGANGSMÅDE

Brugsanvisning

AGS 221 Light anvendes koncentreret.

Glatte ikke-porøse overflader:

Påfør et tykt lag AGS 221 Light med pensel eller børste på graffitien og vent 5 - 10 minutter.

Bearbejd overfladen med børsten.

Vent til graffitien er opløst. Spul opløst farve af med lavtryk, helst med varmt vand.

Gentag behandlingen hvis der er skygger.

OBS!	På metal kan effekten forringes, hvis der anvendes alt for højt tryk. Her kan skylning og bearbejdning med svamp eller klud give bedre resultat end højtryksrensning.

Porøse overflader:

Påfør AGS 221Light med pensel, børste, rulle eller sprøjte. Arbejd midlet godt ind i overfladen.

Undersøg med børste eller pensel om farven er opløst. Først når opløst farve følger med, bør man spule af.

Spul opløst farve af med hedtvandsrenser, 70-90(C, 40-70 bar, ca. 20 liter/min. Dysens spredning, 15( - 25(.

Forbrug

0,3 - 1,0 liter/m².

Mærkning

ALTox a/s har den 19. april vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassifikations-bekendtgørelse.

Kodenummer

1-1 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle og lign.: Handsker.

- Påføring med sprøjte: Luftforsynet halvmaske, øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Afspuling: Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

Tekniske data

Farve/form/lugt:		Farveløs/geléagtig/svag.

pH i koncentrat:		Kan ikke måles.

Massefylde:

Kogepunkt:

Flammepunkt:

Selvantændelsestemperatur:

Smeltepunkt:

Damptryk (20(C):

Opløselighed i vand:

Emballage:			10 liters plastdunk.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 24 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1  (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746 & 48792740  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630