PRODUKT  INFORMATION

AGS 3510 - BLANKT   GRAFFITIVÆRN

AGS 3510

- Er et vandbaseret, vejrbestandig, langtidsvirkende produkt, der er fremstillet til beskyttelse af hårde ikke-porøse overflader.

- Spray-, pensel- eller rullepåført graffiti kan ikke trænge igennem AGS 3510, der desuden har ekstra god modstandskraft mod tusch og mekanisk påvirkning.

AGS 3510

- Rigtigt påført beskytter det mod graffiti i ca. 5 år.

- Beskytter den behandlede overflade mod luftforurening, frost og fugt i mindst 5 år.

- Kan også anvendes på porøse overflader.

- Er diffusionsåben og tillader overfladen at ånde.

- Er en såkaldt "offerbeskyttelse", hvilket betyder, at den efter graffitisanering skal påføres på ny.

FREMGANGSMÅDE

Forberedelse

Overfladen skal først rengøres for alle forureninger, graffiti, trafiksnavs, o.s.v.

Hvis vinduer ikke afskærmes, tørres evt. sprøjt af med en ren klud inden det tørrer.

Når det er hærdet, vil det ikke kunne ses.

Hvis AGS 3510 anvendes på porøse bygningsmaterialer,  bør overfladen neutraliseres inden AGS 3510 påføres.

pH skal være under 9 (måles med universal indikator-papir).

Til neutraliseringen anvendes f.eks. BPS 7315.

Skyl med rigelige mængder vand for at fjerne alle kemikalierester.

En ikke-porøs overflade skal være tør før AGS 3510 påføres.

Den ideelle ydertemperatur for påføring er 10°- 35°C. Den nedre grænse er 8°C.

Den relative fugtighed må ikke overstige 95%.

Beskyttelse udendørs

AGS 3510 omrøres før anvendelsen.

Påføres med lavtrykssprøjte, pensel eller rulle.

Der påføres to lag.

Første lag skal tørre 2-4 timer før andet lag påføres.

Beskyttelse indendørs

På malede overflader påføres AGS 3510 bedst med en vinduesvasker, men kan også påføres med pensel eller rulle kombineret med vinduesvasker.

Der påføres to lag.

Graffitisanering udendørs

Metode 1: Normal overflade:

Spul farven af med hedtvandsrenser, 90°C, 90 - 150 bar.

Vær opmærksom på varmetabet i højtryksslangen ved lave ydertemperaturer.

I vanskelige tilfælde anvendes AGS graffitifjernere.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag AGS 3510.

Metode 2: Sart overflade:

Påfør AGS 221, 521 eller 560 på graffitien.

Lad det virke et par minutter.

Spul derefter med hedtvandsrenser, 90°C, 50 - 80 bar.

Metoden er især velegnet, når overfladen er sprød.

Små graffitiområder, f.eks. tags kan fjernes med AGS 521 eller 560 på en klud, hvor man så tørrer efter med vand.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag AGS 3510.

Graffitisanering indendørs

Malede overflader:

Fugt overfladen med varmt vand - over 60°C - og tør graffitien af med en klud.

Hvis denne metode ikke virker, påføres AGS 221, 521 eller 560 med en klud på graffitien.

Dette udføres med forsigtighed, således at den malede overflade ikke berøres.

Derefter tørres efter med vand.

Hvis der er meget graffiti spules med hedtvandsrenser monteret med mini-scrub og vådsuger.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag AGS 3510.

Porøse overflader:

Hedtvandsrenser monteret med mini-scrub og vådsuger.

Derefter beskyttes overfladen igen med to lag AGS 3510.

Genbeskyttelse af overfladen

Når graffiti fjernes fra en beskyttet overflade, fjerner man i de fleste tilfælde også beskyttelsen.

Genbeskyttelse udføres med min. to lag AGS 3510.

Dosering

Anvendes koncentreret.

Forbrug

Forbruget varierer afhængig af overfladens egenskaber, porøsitet, kapilaritet, jævn eller ujævn.

Beton, tegl og lign.: 0,10 - 0,15 liter/m² pr. lag.

På sandsten, letbeton, puds, ubehandlet træ og andre stærkt sugende overflader bør man, som første lag, anvende AGS 3502-TIXO.

Det er vigtigt, at man ikke anvender mindre end 0,10 liter/m² pr. lag, da imprægneringen ellers vil være for tynd til at modstå de mere aggressive spraymalinger.

Tørretid

Den beskyttede overflade er vandafvisende efter ca. 2 timer.

Tør efter ca. 4 timer og gennemhærdet efter ca. 72 timer.

Mærkning

ALTox a/s har den 7. maj 1998 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er et krav for dette materiale efter Direktoratet for Arbejdstilsynets regler.

Kodenummer

00-1 (1993).

Personlige værnemidler

- Påføring med pensel, rulle eller vinduesvasker: Handsker.

- Påføring med sprøjte:

Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte.

- Fjernelse af graffiti med hedtvandsrenser:

Vandtæt dragt, handsker, øjenværn.

Halvmaske med partikelfilter (min. P2) anbefales.

Tekniske data

Farve/form/lugt:			Hvidlig/væske/svag.

pH i koncentrat:			8.

Massefylde:				1,00 kg/liter.

Kogepunkt:				100(C.

Flammepunkt:			Kendes ikke.

Selvantændelsestemperatur:	Kendes ikke.

Smeltepunkt:			70-80(C.

Damptryk (20(C):			Kendes ikke.

Opløselighed i vand:		100%.

Tørstofindhold:			Ca. 19%

Emballage:				10 liters plastdunke.

Egenskaber

Transparent, mere eller mindre mærkbar, afhængig af overfladen.

UV-resistent.

Beskytter mod graffiti, forurening, frost og fugt.

OBS!	Efterlader overfladen flot blank.

Opbevaring

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed

Ca. 12 måneder i lukket originalemballage.

Farligt gods

Skal ikke mærkes som farligt gods.

Transportdokument - Farligt gods er ikke nødvendig.

Denne produktinformation er kun beregnet som vejledning til entreprenøren, der anvender produktet. LTL kan ikke give nogen garanti

for det opnåede resultat. Entreprenøren må udføre en prøve på den aktuelle overflade og selv svare for resultatet.

LTL ANTI GRAFFITI SYSTEM APS  (  NAVERBUEN 1 (  3230 GRÆSTED

TLF: 48792746  (  FAX: 48792747  ( BILTLF 40732746 & 26702630